变压器柜
隔离变压器：副边多绕组输出，为功率单元提供独立的移相电源，可以大大改善网侧的电流波形，降低设备对电网的谐波污染。
变压器冷却风机：根据不同的功率，配置相应的干式变压器专用冷却风机及柜顶离心风机。 

功率单元柜
控 制 器：实现空间电压矢量的PWM控制，信号采集与处理，与单元间光纤通讯，完全电气隔离。
功率单元：功率单元模块化设计，可以互换，便于生产和维护。
接 口 板：负责系统的数字和模拟信号处理，满足不同应用场合的要求。
监 视 器：数字信号处理器(DSP)作控制芯片，中英文LCD液晶直观显示，用于参数设置、运行记录、故障保存及通讯等功能，无硬盘，操作简易。 

旁路柜或切换柜（选配）
旁路柜或切换柜开关可根据用户工况要求选用隔离刀闸、真空接触器、真空断路器或其他组合方式。旁路柜的作用是 在变频器退出运行后，将电机投入工频电网运行，保证生产的连续性；切换柜的作用是将变频器输出切换到不同电机。 

并网同步投切柜（选配）
使高压变频器具有并网同步投切功能，满足用户高性能启 动，无扰动并网投切要求。 

多机随动控制系统（选配）
多机随动控制系统，满足用户多台变频器的同步控制和功率平衡的要求，通过光缆高速通讯，满足多电机随动控制要求。 系统冷却风机采用德国EBM风机，风量大，寿命长